## Slide 1
光ファイバー 完全ガイド
第1部：基礎のしくみ ／ 第2部：ケーブル・コードと接続部材
出典：docs/optical-fiber-guide.md・docs/optical-fiber-cable-types.md をまとめたスライド版

## Slide 2
目次（アジェンダ）
• 第1部 光ファイバーの基礎
  – 光ファイバーとは／なぜ光を使うのか
  – 全反射のしくみ／3層構造
  – シングルモードとマルチモード
  – データの流れ・メリデメ・身近な用途
• 第2部 ケーブル・コードと接続部材
  – テープスロット型 vs 層より型ケーブル
  – 単心／メガネ／FOコードの違い
  – ケーブルとコードの違い
  – 成端箱とクロージャ／コネクタと規格
• 付録：用語集

## Slide 3
第1部
光ファイバーの基礎

## Slide 4
光ファイバーとは？（ざっくり結論）
• 髪の毛ほどの細さ（約0.125mm）の「ガラスの糸」
• 中を光（点いた/消えた）が通り、1と0でデータを運ぶ
• 速くて遠くまで弱まりにくい → 大量・高速・長距離
• 家の光回線・海底ケーブル・データセンターの土台
• イメージ：光のモールス信号をガラスのストロー内で高速点滅

## Slide 5
なぜ電気でなく「光」を使う？
比較 | 銅線（電気） | 光ファイバー（光）
速さ・容量 | 限界がある | けた違いに大きい
遠くへ送る | すぐ弱まる | 弱まりにくい
ノイズ | 電磁波に弱い | 電気ノイズに強い
盗聴 | されやすい | されにくい
重さ・太さ | 重く太い | 軽く細い

## Slide 6
いちばん大事なしくみ：全反射
• 光は密度の違う物質の境目で曲がる/跳ね返る
• ある角度より浅いと100%跳ね返る ＝ 全反射
  – たとえ：プールの底から水面を見ると底が鏡のように映る
• 中心(コア)を外側(クラッド)で包む構造
• ジグザグに反射しながら進み曲げても漏れにくい
クラッド（跳ね返す壁）
コア（光の通り道）
▲ 光が全反射しながら進むようす

## Slide 7
3層構造（輪切りにすると）
部分 | 役割 | たとえ
コア（芯） | 光が通る道（屈折率 高） | 水の通り道
クラッド | 跳ね返す（屈折率 低） | 鏡の壁
被覆 | 傷・水・曲げから守る | 服・よろい
• ポイント：コア＞クラッドの屈折率差が全反射を生む
断面図（輪切り）
コア（光が通る芯）
クラッド（跳ね返す層）
被覆（保護の服）

## Slide 8
種類：シングルモード vs マルチモード
 | シングルモード(SMF) | マルチモード(MMF)
コア径 | 細い（約9µm） | 太い（約50〜62.5µm）
距離 | 長距離が得意 | 短距離向け
容量 | 非常に大きい | 大きい
コスト | 機器が高め | 比較的安い
主用途 | 幹線・光回線・海底 | 建物内・データセンター内

## Slide 9
データの流れ：電気 → 光 → 電気
• 送信側：電気の1/0をレーザー/LEDの点滅に変換
• 伝送中：光が全反射しながら高速で進む
• 受信側：フォトダイオードが光を電気の1/0へ戻す
• 長距離では中継器・光増幅器(EDFA)で光を増幅して届ける

## Slide 10
メリットとデメリット
メリット | デメリット
超高速・大容量 | 折れ・急な曲げに弱い
遠くまで届く（低減衰） | 接続作業がデリケート（専用工具）
電気ノイズに強い | 電気（電力）は送れない
軽くて細い | 端末で電気⇄光の変換機器が必要
盗聴されにくい | 

## Slide 11
身近な使われ方
• 家庭の光回線（FTTH）：電柱→家へ引込み、ONUで光⇄電気変換
• 海底ケーブル：大陸間を結び国際通信を支える
• データセンター：サーバー同士を光で高速接続
• 携帯基地局間：スマホの裏側も基地局間は光
• 医療・工業：内視鏡、レーザー加工、センサーなど

## Slide 12
第2部
ケーブル・コードと接続部材

## Slide 13
テープスロット型 vs 層より型ケーブル
観点 | テープスロット型 | 層より型（ストランド型）
心線の並べ方 | テープ心線を溝(スロット)に積層 | 心線をテンションメンバ周りに層状撚り
心数・密度 | 超多心・高密度が得意 | 中小心数向け
接続作業 | 多心一括融着で速い | 単心ごとに融着
単心の分岐 | テープ単位(SZ撚りで中間分岐可) | 単心の識別・分岐がしやすい
主用途 | 幹線・大容量・地下管路 | 中小規模配線・引き落とし

## Slide 14
単心 / メガネ / FOコードの違い
 | 心線数 | 形・特徴 | 主な用途
単心コード | 1心 | 円1つ。単方向(シンプレクス) | 機器接続・パッチ片側
メガネコード | 2心 | 8の字型。双方向・裂いて分離 | スイッチ／サーバー間
FOコード | 4/8/12心 | テープ心線を1心ずつに展開(ファンアウト) | 架内配線・テープ心線の成端
• FO＝Fiber Optic ではなく「ファンアウト(Fan-Out)」の略

## Slide 15
ケーブルとコードの違い
観点 | コード（cord） | ケーブル（cable）
主な場所 | 屋内・機器のそば | 屋外・長距離・幹線
心数 | 1〜十数心が中心 | 数十〜数千心も
強度部材 | アラミド繊維で軽く補強 | 鋼線/FRPで頑丈に
外被・耐性 | 柔らかく取り回し重視 | 厚く頑丈・防水耐候
役割 | 機器⇄配線盤の最後の区間 | 区間と区間を結ぶ幹

## Slide 16
成端箱とクロージャの違い
観点 | 成端箱 | クロージャ
位置 | ケーブルの端末 | ケーブルの途中
主目的 | 心線をコネクタ化(成端)して機器へ | 接続・分岐点を保護・収納
設置場所 | 屋内が中心 | 屋外(架空・地中)が中心
防水 | 屋内前提(屋外型もあり) | 防水・防塵が前提
イメージ | 配線盤/パッチパネル | 電線途中の保護ボックス

## Slide 17
コネクタと規格（つなぎ口の種類）
コネクタ | 形・固定方法 | よく見る場所
SC | 四角形・押して固定（プッシュプル） | 家庭のONU・通信機器
LC | SCを小型化・ツメで固定 | データセンター・スイッチ
ST | 丸型・ひねって固定（バヨネット） | 古めの設備・LAN
FC | 丸型・ねじで締めて固定 | 計測器・産業用

## Slide 18
まとめ
• 光ファイバー＝全反射で光を閉じ込めて運ぶガラスの糸
• コア径でシングルモード(長距離)／マルチモード(短距離)
• 集合方式：テープスロット型(高密度)／層より型(分岐容易)
• コード：単心(1)・メガネ(2)・FO(テープ展開)で使い分け
• ケーブル=屋外頑丈多心／コード=屋内柔軟機器寄り
• 成端箱=端末でコネクタ化／クロージャ=途中を防水保護

## Slide 19
付録
用語集

## Slide 20
用語集 ①（基礎のことば）
用語 | 意味
コア | 光が通る中心の芯（屈折率 高）
クラッド | 光をはね返す外側の層（屈折率 低）
被覆／ジャケット | 傷・水・曲げから守る外装
全反射 | 光が境界で100%はね返る現象。伝送の基本原理
屈折率 | 光の曲がりやすさ。コア＞クラッド
シングルモード(SMF) | 細い芯。長距離・大容量向き
マルチモード(MMF) | 太い芯。短距離・低コスト向き
減衰 | 信号が進むうちに弱まること
波長 | 光の「色」にあたる性質（nmで表す）
WDM | 複数波長を1本に多重して容量を増やす技術

## Slide 21
用語集 ②（機器・配線のことば）
用語 | 意味
FTTH | 家庭まで光ファイバを引く方式
ONU | 家庭で光⇄電気を変換する装置
EDFA | 光を直接増幅する装置（光増幅器の一種）
テンションメンバ | ケーブルの抗張力体（鋼線/FRPなどの強度部材）
テープ心線 | 複数心を並べてテープ状にした心線
ファンアウト(FO) | テープ心線を1心ずつのコネクタに展開すること
成端 | 心線をコネクタ化して端末を仕上げること
ピグテール | 片端にコネクタが付いた短い心線
融着接続 | ファイバ同士を熱で溶かして接続する方法
クロージャ | ケーブル途中の接続・分岐点を保護する箱